Załącznik nr 1 do SIWZ

nr spr. 29/11/2017/SC/2

OFERTA

………………………………………………………………………………………………….

[pełna nazwa firmy, lub imię i nazwisko wykonawcy]

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. [pełny adres wykonawcy, województwo, powiat, miasto, kod, ulica, nr domu i lok.]

…………………………………………………………………………………………………..

……………………..		……………………		……….……………………...

[telefon]			                 [faks]			                         [e-mail]

…………………………………….		…………………………………..

[REGON]	                                                    [NIP]

………………………………………………………………………………………………………………………………….. [osoby reprezentujące wykonawcę w przedmiotowym postępowaniu]

- Po zapoznaniu się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia podejmujemy się niniejszym wykonania zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Starachowicach”

- Oświadczam, że oferowana cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz, że przewidzieliśmy wszystkie okoliczności mające wpływ na cenę.

- Oferujemy zrealizowanie zamówienia tj. samochodu ciężarowego wraz zabudową zgodnie z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzenie, zwane dalej ceną ofertową w wysokości:

Cena ofertowa (brutto) …………………………………….PLN

Słownie cena brutto …………………………………………………………………………

Cena netto ………………………………………….PLN

Słownie cena netto ……………………………………………………………………………

Podatek VAT w wysokości ……..% …………………………………………….PLN

Ceny należy podać zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku.

| Termin dostawy liczony w tygodniach od dnia zawarcia umowy | ……………………… |
| --- | --- |

Oferowany termin dostawy nie może być dłuższy niż określony w rozdz. VIII SIWZ

Oświadczmy, że zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia w w/w terminie.

Potwierdzamy spełnienie warunków zawartych w SIWZ

| OPIS OFEROWANEGO SAMOCHODU |
| --- |
| Marka………………… Model………………….. |
| L.p. | WYMAGANIA OGÓLNE | POTWIERDZENIE TAK/NIE |
| 1 | Samochód ciężarowy z zabudową wraz z pełną dokumentacją konieczną do rejestracji i użytkowania |  |
| 2 | Rok produkcji | 2017 r. lub 2018 r. (fabrycznie nowy samochód) | podać |
| 3 | Ilość osi | 3 |  |
| 4 | DMC zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz Zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022) | 26t |  |
| 5 | Maksymalna masa techniczna | min. 32t | podać |
| 6 | Ładowność pojazdu z zabudową, nieprzekraczająca DMC 26t | min. 13t | podać |
| 7 | Silnik | Diesla, zgodny z normą EURO 6 |  |
| 8 | Silnik moc | 400KM-450KM | podać |
| 9 | Skrzynia biegów | mechaniczna |  |
| 10 | Układ jezdny | 6x4 z możliwością włączenia napędu na przednie koła (np. na nieutwardzonej nawierzchni) lub 6x6 z możliwością odłączenia przedniego mostu | opisać |
| 11 | Kolor nadwozia | Niebieski |  |
| 12 | Ilość miejsc | 3 |  |
| 13 | Ilość drzwi | 2 |  |
| 14 | Rama | Dostosowana do użytkowania w 90% po drogach utwardzonych | opisać |
| 15 | Prześwit z obciążeniem | min 335 mm | podać |
| 16 | Rodzaj kabiny | Dzienna ze standardowym dachem |  |
| 17 | Układ kierowniczy | Lewostronny |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 18 | Belka świetlna dachowa z napisem „PWiK Starachowice” |  |
| 19 | ABS |  |
| 20 | Wspomaganie hamowania awaryjnego |  |
| 21 | Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| 22 | Elektryczna regulacja lusterek (wsteczne i szerokokątne) oraz szyb bocznych |  |
| 23 | Automatyczna klimatyzacja i odszranianie szyby przedniej, szyb bocznych i lusterek bocznych (podgrzewane lusterka i nawiew na szyby) |  |
| 24 | Fotele amortyzowane ze zintegrowanymi pasami |  |
| 25 | Zderzak stalowy zamontowany na wysokości umożliwiającej poruszanie się pojazdu po nieutwardzonej nawierzchni |  |
| 26 | Zaczep holowniczy |  |
| 27 | Dywaniki gumowe |  |
| 28 | Daszek nad przednią szybą (osłona przeciwsłoneczna) |  |
| 29 | Wykończenie wnętrza winylowe |  |
| 30 | Pokrowce na wszystkie siedzenia |  |
| 31 | Kieszeń na CB |  |
| 32 | Przewód połączeniowy do GPS |  |
| ZABUDOWA NA PODWOZIU |
| 33 | Wywrotka tylnozsypowa stalowa | podać |
| 34 | Przystosowana do przewozu materiałów półpłynnych (wymagana szczelność) |  |
| 35 | Pojemność – min 16m3 | podać |
| 36 | Wysokość załadunkowa max. 2900mm | podać |
| 37 | Plandeka rolowana do przewozu materiałów sypkich |  |
| 38 | Drabinki umożliwiające obsługę skrzyni |  |
| 39 | Burta przednia pochylona z małym dachem o wysokości do wysokości kabiny |  |
| 40 | Burty boczne stałe, konstrukcja w kształcie U |  |
| 41 | Burta tylna z górnymi zawiasami, z uszczelką zapewniającą szczelność, z ryglami uniemożliwiającymi niekontrolowane otwarcie | opisać |
| 42 | System hydrauliczny - siłownik hydrauliczny przedni stabilizowany - pompa hydrauliczna, zbiornik oleju - sterowanie wywrotem z kabiny - sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy |  |
| 43 | Wyposażenie dodatkowe - podpora naprawcza pod skrzynią ładunkową szt.2 - oznakowanie odblaskowe i świetlne zgodne z obowiązującymi przepisami w RP |  |
| 44 | Wywrotka malowana w kolorze żółtym |  |
| GWARANCJA |  |
| 45 | Minimum pełna w pierwszym roku, w drugim roku gwarancja na układ napędowy (silnik, skrzynia biegów, przekładnie itp.) | opisać |
| 46 | Gwarancja zabudowy – pełna w okresie 24 miesięcy |  |
| 47 | Serwis oddalony od siedziby zamawiającego max 100km. |  |
| 48 | Wykonawca jest autoryzowanym dealerem marki oferowanego samochodu. |  |

  - niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

  - akceptuję(emy) bez zastrzeżeń załączony do SIWZ wzór umowy,

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy)  się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

  - składam(y) niniejszą ofertę  [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia],

  - nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,

  - na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 1579.), [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Podpisy osób upoważnionych

…………………………………

…………………………………

# Footnotes

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Wykonawca usuwa niepotrzebne.