Nr spr. 07/04/2018/W 							Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy, modułów odczytu radiowego oraz mobilnego systemu odczytu radiowego wg poniższego zestawienia.

W związku z wdrażaniem przez Zamawiającego systemu odczytu radiowego oraz faktem, iż Zamawiający posiada ok 8000 szt. wodomierzy firmy DIEHL, oferowane wodomierze i moduły radiowe  (zadanie 1) oraz mobilny system zdalnego odczytu radiowego (zadanie 2) muszą zapewniać obsługę również wodomierzy firmy DIEHL.

System odczytu radiowego musi współpracować również z systemem RRP LOGIC SYNERGY posiadanym przez Zamawiającego.

Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta wodomierzy i modułów radiowych oraz producenta mobilnego systemu zdalnego odczytu radiowego potwierdzającego w.w wymagania.

ZADANIE 1

| L.p. | PRZEMIOT ZAMÓWIENIA | ILOŚĆ SZTUK |
| --- | --- | --- |
| 1. | wodomierz objętościowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 20 mm, Q3=4,0 m3/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G1”, hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego, próg rozruchu nie większy niż 2,0 l/h | 500 |
| 2. | wodomierz objętościowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 25 mm, Q3=6,3 m3/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 260 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G5/4”, liczydło w klasie IP 68 z nałożonym na liczydle bezpośrednio modułem radiowym (bez naruszenia cech legalizacyjnych) o jednokierunkowej komunikacji radiowej w paśmie częstotliwości 868 MHz. Moduł radiowy zaprogramowany | 20 |
| 3. | wodomierz objętościowy, suchobieżny do zimnej wody, DN 40 mm, Q3=16 m3/h, klasa wg MID R160 w każdej pozycji montażu, długość zabudowy 300 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G2”, liczydło w klasie IP 68 z nałożonym na liczydle bezpośrednio modułem radiowym (bez naruszenia cech legalizacyjnych) o jednokierunkowej komunikacji radiowej w paśmie częstotliwości 868 MHz. Moduł radiowy zaprogramowany | 10 |
| 4. | wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy, suchobieżny do wody zimnej DN 20 mm, Q3=4,0 m3/h, klasa wg MID R80 w poziomej pozycji montażu, długość zabudowy 130 mm, posiadający gwint króćców wodomierza G1”, hermetyczne liczydło z tworzywa sztucznego | 1000 |
| 5. | wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej DN 50mm, Q3=25m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=270mm i L=300mm, próg rozruchu nie więcej niż 0,015 m3/h, liczydło w klasie IP 68 | 10 |
| 6. | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej, DN 80mm, Q3=63 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, długość montażowa L=300mm i L=350mm, próg rozruchu nie więcej niż 0,040 m3/h, liczydło w klasie IP 68 | 8 |
| 7. | Wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, kołnierzowy, do wody zimnej, DN 100mm, Q3 = 100 m3/h, klasa wg MID R315 w poziomej pozycji montażu, Długość zabudowy 350 mm, próg rozruchu nie większy niż 40 l/h, z możliwością regulacji obrotowej kołnierza | 3 |
| 8. | Moduł do zdalnego (radiowego) odczytu wodomierza DN 15-100 mm | 1000 |

WYMAGANIA DLA WODOMIERZY

- Wodomierze nie podlegające ocenie zgodności winny posiadać ważną Decyzję Zatwierdzenia Typu wydaną przez Główny Urząd Miar w Warszawie lub Zatwierdzenie Typu EWG przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają wymagania normy PN-ISO 4064.

- Wodomierze podlegające ocenie zgodności muszą posiadać certyfikat badania typu WE i deklarację zgodności producenta z dyrektywą 2014/32/UE w języku polskim lub przetłumaczone na język polski. Wodomierze takie spełniają wymagania Dyrektywy MID.

- Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

- Wodomierze muszą posiadać aktualny atest higieniczny PZH a materiały, z których wykonane są elementy wodomierza mające kontakt z przepływającą wodą są odporne na korozję wewnętrzną i zewnętrzną lub zabezpieczone przed korozją poprzez odpowiednią obróbkę powierzchniową.

- Wodomierze muszą być przystosowane do zdalnego odczytu drogą radiową (nie dopuszcza się nadajników kontaktowych).

- Wodomierze powinny posiadać hermetycznie zamknięte liczydło, odporne na zaparowania. Magnetyczna transmisja pozwalająca na oddzielenie liczydła od części hydraulicznej.

- Wodomierz powinien posiadać wbudowany pierścień antymagnetyczny do zmniejszenia oddziaływania na zewnętrzne pole magnetyczne.

- Liczydło z tworzywa sztucznego powinno zawierać wskaźnik ściskania liczydła.

- Korpusy wodomierzy powinny być wykonane z mosiądzu, stali nierdzewnej bądź żeliwa. Nie mogą być wykonane z tworzywa sztucznego.

- Każdy dostarczony wodomierz powinien być fabrycznie nowy i posiadać aktualną cechę legalizacji, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierzy do Zamawiającego.

- Napisy na obudowie liczydła winny być naniesione trwale laserem. Liczydło wodomierzy winno być zabezpieczenie pokrywką.

- Wraz z wodomierzem powinna być dostarczana również dodatkowa etykieta samoprzylepna z numerem fabrycznym wodomierza oraz z kodem kreskowym odpowiadającym numerowi fabrycznemu wodomierza.

- Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy winna wynosić minimum – 24 miesiące.

- Wodomierze powinny posiadać plombowanie wodomierza obudową liczydła, bez użycia plomb ołowianych.

- Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 MPa.

- Dostawę wodomierzy należy zrealizować partiami w przesyłkach nie mniejszych niż 30 szt. Harmonogram dostaw zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy.

WYMAGANIA DLA MODUŁÓW RADIOWYCH

- Moduły przeznaczone do zamontowania na wszystkich oferowanych wodomierzach oraz z możliwością zamontowania na wodomierzach firmy DIEHL.

- Moduły radiowe muszą być zamontowane bezpośrednio na wodomierzu (bez użycia przewodów, na miejscu zainstalowania wodomierza, bez naruszania jego cechy legalizacyjnej). Nie dopuszcza się rozwiązań opartych o magnesy stałe takich jak nadajniki kontaktronowe.

- Moduły radiowe muszą być zamontowane na osłonie liczydła wodomierza objętościowego przez Dostawcę, interwał sygnału radiowego w przedziale 1-8 sekund, tak by możliwy był odczyt wodomierzy z jadącego samochodu.

- Moduły radiowe muszą posiadać szczelność obudowy w klasie IP68 i zasilanie wewnętrzną baterią.

- Moduły radiowe powinny charakteryzować się transmisją radiową w paśmie częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo- odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (Dz. U. 138/2007 Poz.972).

- Zbieranie danych powinno odbywać się za pośrednictwem przenośnego terminala połączonego poprzez bluetooth z głowica radiową.

- Moduły radiowe powinny stanowić składnik mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i komunikować się za pośrednictwem transmisji radiowej z terminalami inkasenckimi.

- Transmisja radiowa pomiędzy terminalem a modułami radiowymi zamontowanymi na wodomierzach powinna być jednokierunkowa a programowanie parametrów modułów radiowych musi odbywać się poprzez system transmisji danych cyfrowych z wykorzystaniem głowicy optycznej.

- Moduły radiowe powinny rejestrować i pozwalać na zdalne przekazywanie informacji o aktualnym stanie wodomierza, stanie zapamiętanym na koniec miesiąca, pozostałym czasie działania baterii zasilającej, mechanicznym naruszeniu (demontażu) urządzenia, próbie zakłócenia pracy wodomierza urządzenia zewnętrznym polem magnetycznym, przepływie wstecznym, nad-przepływie, pod-przepływie, zatrzymaniu wodomierza.

- Moduły radiowe muszą mieć temperaturę pracy od -15°C do +55°C.

- Każdy dostarczony moduł radiowy musi być fabrycznie nowy.

- Moduły radiowe powinny mieć możliwość, stanowić składnik stacjonarnej sieci radiowej, bez konieczności przeprogramowania.

- Na korpusie modułu radiowego winien być naniesiony numer fabryczny urządzenia. Etykieta ta winna być wykonana z materiału odpornego na ścieranie i wilgoć.

- Zapewnienie nieprzerwanej pracy baterii zasilającej przez co najmniej 10 lat z zabezpieczeniem przed możliwością jej nieuprawnionego demontażu.

- Zamawiający zastrzega sobie wymaganie dotyczące dostarczenia wodomierzy z zaprogramowanymi i zamontowanymi modułami (według wcześniej ustalonych profili).

- Gwarancja ogólna – 24 miesiące.

- Zasięg modułów radiowych w terenie otwartym powinien wynosić minimum 450 metrów.

- Minimalny zasięg odbioru telegramu stacjonarnego bez stosowania urządzeń pośrednich oraz bez podnoszenia mocy nadawania modułu radiowego powinien wynosić w terenie otwartym minimum 1500 metrów.

- Moduły radiowe muszą posiadać moc transmisji nie mniejszą niż 15 mW.

ZADANIE 2

WYMAGANIA DLA MOBILNEGO SYSTEMU ODCZYTU RADIOWEGO

System odczytowy:

- System zapewniający odczyt z oferowanych modułów odczytu radiowego, oraz przystosowany do współpracy z  systemem RRP LOGIC SYNERGY posiadanym przez Zamawiającego.

- Odczyt walk-by lub Drive-By liczników dowolnego medium (woda, energia cieplna, chłodzenie, gaz, energia elektryczna)

- Możliwość odczytu wodomierzy z jadącego samochodu

- Brak konieczności bezpośredniego dostępu do licznika w trakcie odczytu

- Wyświetlanie lokalizacji liczników na mapie

- Liczniki na mapie muszą mieć różne kolory w zależności od stanu odczytu: nieodczytany, odczytany, odczytany z alarmem)

- Informacja o alarmach oraz ich bieżąca obsługa

- Eliminacja potencjalnych błędów odczytu ręcznego dzięki transmisji elektronicznej

- Możliwość podglądu danych i obsługi alarmów bez zatrzymywania trasy odczytowej

- Import/export bezpośrednio do Excela (XLSX)

- Odczyty „ADhoc” - możliwość odczytu wszystkich liczników w zasięgu odbiornika, bez zdefiniowanej trasy odczytowej- konfigurowalny interfejs (dostosowywanie wyświetlanych i eksportowanych kolumn )

- Możliwość rejestrowania pozycji GPS przy montażu/wymianie

- Możliwość ciągłego podglądu radiowego jednego licznika ( rejestracja kilkudziesięciu kolejnych telegramów z jednego numeru licznika wraz z graficzną wizualizacją zmiany stanu pracującego licznika i odnotowaniem czasu / interwału odbioru)

- Przechowywanie całej mapy polski w pamięci – mapa działająca nawet kiedy tablet nie ma podłączenia do Internetu

- Zapewnienie usługi serwisowej

- Możliwość odczytu urządzeń pracujących w standardzie OMS

- Możliwość filtracji odczytanych telegramów, ze względu ma medium (min. woda, gaz, ciepło, energia oraz inne) i producenta

- Możliwość zdefiniowania własnego klucza szyfrującego dla połączenia poprzez głowicę optyczną i telegramy radiowe.

Wymagania techniczne dla tabletu (urządzenia odczytowego):

IZAR@

- System operacyjny – Microsoft Windows 10 Pro (64-bit)

- Procesor – Intel Atom Z3745 (4x1.33 GHz)

- Pamięć – 2GB LPDDR3

- Dysk Twardy – 64 GB Emmc

- Wyświetlacz – 8.3’’ / 21 cm 1920 x 1200 px Multi-Touch

- Interfejs – HDMI, USB (2.0), audio, połączenie stacji dokującej

- Komunikacja bezprzewodowa – WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n, LTE, 3G, GPS, Bletooth 4.0

- Zasilanie – 1x Bateria Litowo-Polimerowa 3.8 V, 5900 mAh

- Bateria – do 10 godz. Pracy

- Bezpieczeństwo – złącze Kensington

- Stopień ochrony – IP 65 (bez wentylatora)

- Waga – około 500g

- Wymiary tabletu: długość 228 mm, szerokość 150 mm, wysokość 13 mm